## 距离传感器加入动态校准功能的实施细节

### 以下内容围绕下面几个部分展开：
1、 动态校准原理以及实现
2、填对应的NOISE、OFFSET表
3、 测试内容细节
4、 在工厂如何判别机器是否正常
5、 驱动、结构方面的配合
6、驱动移植细节

### 一、动态校准原理以及实现：
1、通过前期的调研、分析，可以得出：PS值和障碍物距离之前关系类似：y=a*1/x + b的反比关系	（x>0）, 因为影响的因素有很多，所以上面的公式实际是只能用于参考。
1>、b参数：是障碍物距离无限远时的NOISE值。
2>、a参数：和器件的红外发射功率，增益等相关。会影响到整个曲线形状，所以一般情况下，确	定好器件参数后，就不去改动相关这些参数（在初始化程序结束之后，不再去改动这些值）。
3>、b参数，会随着结构或是硅胶套的老化随着发生变化。比如NOISE变大了。经分析，发现b参	数变大，对应灰卡3cm的NOISE值也会随着变大（而且变大的值比b参数变大的值还要大）。	基本有这样的变化： y=c*x (x 表示noise值的变化量，y表示3cm处的noise变化量，c是	一个常数，一般会会小，比如0.1),表示的意思是：当x为100的时候，得到y=10。表示的意	思是如果NOISE值加大100的时候，为了能保持接近和远离亮来屏的一致性，对应的阀值要	比之前所设的多10.（因为有很多因素存在，并不是完全按这个函数的规律去运行的，只能是	参考），同时一致性的问题，只能去接近它，而不能100％去实现它。
综上，就会得出NOISE表以及OFFSET表。
总之，做表的目的是：随着机器的结构的变化，在出厂前能够想到的，先想到，然后再借助研究分	析的结果，实验数据，结合起来，最终体现在NOISE表以及OFFSET表上，尽量把一致性做好。

2、结构会随着时间、用户使用等很多因素随着变化。从而NOISE会发生变化；而变化多少，不是人为	能控制的，只能说，尽量把结构做稳定、相关器件不老化等,而出厂时的校准值不能再反映当时机器	的状态,基于以上几点，就引入了动态校准的方法。
原理：使用时校准得到NOISE值，再取到OFFSET表里面的值，最终算出阀值。动态校准原理：
a>、启动PSENSOR 使能时，开始进行动态校准，累加COUNT次的PS noise值， 然后取平均值，	得到对应的平均NOISE值。（同时把异常情况考虑进去）。
b>、找到对应的NOISE表以及OFFSET表， 以平均值NOISE值为参考，在NOISE表中找到对应	的NOISE值所对应的表索引号,最终计算法对应的阀值。

因为文字描述不容易理解，直接帖代码：
static struct alsps_hw cust_alsps_hw = {
    .i2c_num = 2,
        .polling_mode = 1,
#ifdef GN_MTK_BSP_ALSPS_INTERRUPT_MODE
    .polling_mode_ps = 0,
#else
    .polling_mode_ps = 1,
#endif
        .polling_mode_als = 1,
    .power_id = MT65XX_POWER_NONE, /*LDO is not used*/
    .power_vol = VOL_DEFAULT, /*LDO is not used*/
    .i2c_addr = {0x0C, 0x48, 0x78, 0x00},
    .als_level = {5, 7, 9, 13, 16, 21, 25, 40, 120, 400, 1600, 3000, 6000, 10000, 65535},
    .als_value = {1, 40, 90, 160, 225, 320, 640, 1280, 2600, 10240, 20000, 40000, 60000, 80000, 100000}, //-----the new data
        .ps_threshold =PS_THRESHOLD,
        .ps_cali_noise={50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 1847},
        .ps_cali_offset_high={50, 60, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 100,0},
        .ps_cali_offset_low={ 40, 50, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 90,0},
};

校准算法：
        for (i = 0; i < COUNT_FOR_CALI; i++) {
        if (max++ > 50) {
        ltr559_obj->ps_thd_val_high = PS_MAX_VALUE;
        ltr559_obj->ps_thd_val_low = PS_MAX_VALUE;

        ltr559_obj->cali_index = ltr559_obj->ps_cali_noise_num;
        ltr559_obj->cali_noise = PS_MAX_VALUE;
        goto report_value;
        }
        mdelay(50);
        ret=ltr559_read_data_ps(ltr559_obj->client,&data);
        if (ret < 0) {
        i--;
        continue;
        }
        data_total += data;
        }
       /*平均noise值*/
        noise = data_total/COUNT_FOR_CALI;
     /*查表*/
        for (i = 0; i < ltr559_obj->ps_cali_noise_num; i++) {
        if (noise <= ltr559_obj->ps_cali_noise[i])
        break;
        }
        if (COUNT_FOR_CALI == i) {
        ltr559_obj->ps_thd_val_high = PS_MAX_VALUE;
        ltr559_obj->ps_thd_val_low = PS_MAX_VALUE;
        } else {
        /*对应的阀值*/
        ltr559_obj->ps_thd_val_high = ltr559_obj->ps_cali_offset_high[i] + noise;
        ltr559_obj->ps_thd_val_low = ltr559_obj->ps_cali_offset_low[i] + noise;
        }

        ltr559_obj->cali_index = i;
        ltr559_obj->cali_noise = noise;

3、 不同TP对距离传感器数据影响比较大，如何改进：
     可以把对应不同的TP通过TP Id号识别出来,在启动动态校准的时候，去找到对应的TP 所对应的	NOISE表以及OFFSET表，然后取出相对应的表数据，最后得到阀值。
    针对6582项目，由于项目进度的原因，就不再导进去。

### 三、填对应的NOISE、OFFSET表
针对一批机器（每种TP型号各20部），
    a、检查一致性，如果超过我们设定的值，通知到结构改进。
    b、读取每部机器的NOISE值，以及灰卡在3厘米处对应的NOISE值，减去得到OFFSET值。
        最后，会得到一组NOISE值以及对应的OFFSET值。
    c、做老湿化实验，每做一轮，按上面的方法，统计一轮数据。可以做3～4轮老湿化实验。
    d、最后对所有数据进行统计：
   NOISE：0～50 50～100 100～150 。。。。。。。。极限值。。。（异常）
 OFFSET： xx xx xxx xx xx
   说明：如果NOISE大于极限值后，打电话时，屏会常亮，这也是异常的表现。
  e、最后填NOISE表以及OFFSET表。
  f、出版本

### 三、测试内容细节：
  1、测试机器白卡、灰卡、黑卡是否满足测试要求。
  2、极端测试是否通过：包括：
       器件坏的情况：是否会出现打电话黑屏或是死机等情况，如果屏常亮应是通过。
       器件的NOISE值达到极端的清况：是否会出现打电话黑屏或是死机等情况，如果屏常亮应是通过。
  3、经过老湿化后，再按上面的要求，再进行测试，是否能够满足各项要求。
  4、看是否有其它测试要求要考虑进去。
  之上的测试，测试人员要和驱动人员，及时沟通。

### 四、在工厂如何判别机器是否正常：
       1、 在工厂产线上，打电话测试时，如果打电话会常亮，表示机器出了异常，具体的原因是：
NOISE值已超过表里面的极限值，或是器件出问题了。
        2、在MMI测试过程中，针对距离感应器这一项，如果界面是常绿的，表明是异常，原因同上。
### 五、驱动、结构方面的配合：
      1、在结构方面要做到NOISE的一致性比较好。
       2、驱动和结构一起（包括厂家）定好NOISE的合理变化范围。

六、驱动移植细节
相关文件介绍（光宝的ltr559为例）：

        陈 东
2013年8月